Pielikums

Madonas novada pašvaldības domes 22.04.2014. lēmumam Nr. 202 (protokols Nr. 8, 24.p.)

Tehniskā specifikācija Gaiziņkalna skatu torņa projekta metu konkursam

I vispārējie nosacījumi

1. Konkursa priekšmets  - Projekta mets Gaiziņkalna skatu torņa izbūvei

2. Adrese -„Lejas Gaiziņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7046 001 0038 800

3. Pasūtītājs- Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, LV4801

4. Projekta mērķis –Veicināt tūrismu, sakārtot vidi, palielināt Gaiziņkalna, kā Latvijas augstākās virsotnes, nozīmi un atpazīstamību. Izveidot videi un cilvēkiem pievilcīgu, funkcionāli pārdomātu, arhitektoniski izteiksmīgu un būvniecībai nesarežģītu būvi . Tornim jābūt Latvijas reprezentācijas objektam.

5. Konkursa mērķis – Saņemt arhitektoniski un funkcionāli labāko risinājumu skatu torņa izbūvei. Konkursa gaitā izvirzīt iespējami labāko pretendentu līguma slēgšanai par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

II Skatu torņa galvenās funkcijas un parametri

Tornim jānodrošina apkārtnes pārredzamība, kā arī jāfiksē Gaiziņkalna virsotnes  atrašanās vieta skatā uz torni no tuvākiem un tālākiem skatu punktiem. Torņa galvenā funkcija - skatu tornis. Torņa plānojuma risinājumam jābūt racionālam un vienkāršam. Būves apakšējā daļā (iespējams arī cokolstāvs vai pagrabs) jāizvieto tā darbībai nepieciešamās reprezentācijas un palīgtelpas. Torņa 1.stāvā jāparedz daudzfunkcionāla viesu uzņemšanas telpa, kur var iegādāties biļetes, suvenīrus, saņemt informāciju (digitālās informācijas stends), padzert kafiju, vienlaicīgi apm. 30 cilvēki. Jāparedz publiskās tualetes.. Pie ieejas ārpusē paredzēt terasi ar nojumi. Nojumē soliņi, informācijas stends. Torņa virsotnē, uz atzīmes 350 m virs jūras līmeņa (~38,5 m no zemes), jāparedz skatu platformas. Viena platforma atvērta (balkona tipa), otra platforma kā publiska slēgta telpa ar stiklojumu (selektīvais stikls ar UV aizsardzību) un visaptverošu panorāmu, paredzama apmēram 30 cilvēku vienlaicīgai uzņemšanai. Nokļūšana uz skatu platformām ar panorāmas liftu un pa kāpnēm. Panorāmas liftu paredzēt Viešūra ezera pusē.  No augšējās skatu platformas paredzēt atsevišķi kāpnes uz jumta. Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma un risinot ūdens novadīšanas iespējas, jumtu var veidot kā vaļēju terasi pa visu jumta platību, vai to veidot kā daļēji norobežotu jumta laukumu. Uz jumta karoga masts, un publiski pieejams teleskops, norobežojums h – 1.3 m, caurspīdīgs. Citur iziešana no skatu torņa ārpusē nav paredzama. Kāpjot tornī pa kāpnēm, kāpņu laukumos jāparedz atpūtas vietas, pēc iespējas vairāk stiklojuma. Līdz stiklotai skatu platformai jānodrošina piekļūšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Būve jāparedz energoefektīva.

Jāsniedz tehnoloģisko risinājumu, ūdens un energoresursu nodrošinājuma priekšlikumi, tiem jābūt inovatīviem un oriģināliem.

Arhitektoniskajiem risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem. Ēkas būvniecībai un apdarei jāparedz izmantot modernas tehnoloģijas un mūsdienīgus materiālus

III  Būves novietne un teritorijas plānojuma projektēšanas prasības

Skatu torņa novietni paredzēt Gaiziņkalna virsotnē, bijušā torņa tiešā tuvumā uz ZR no tā.

Paredzēt tornim pieguļošās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas priekšlikumus, arī gājēju uziešanu kalnā. Skatu torņa teritorijā nepieciešami celiņi , soliņi, atkritumu urnas, velonovietne, teritorijas un torņa apgaismojums, atsevišķa piknika vieta ar nojumi, vairākiem galdiņiem,  ugunskura vieta. Sniegt celiņu un laukumu ieseguma risinājumus.

Piebraukšana pie torņa tikai tā apkalpošanai un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izstrādāt objekta kopējo vizualizāciju un sabiedriskās apspriešanas materiālus.