# Būvprojekta sastāvs

1. Sējums. Vispārīgā daļa

2. Sējums. CD - Ceļu daļa

3. Sējums. ELT – Ielu apgaismojuma daļa

4. Sējums. Tāme

# Saturs

1. Vispārīga daļa

SIA „Rem Pro” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija

Būvprojekta vadītājas un ceļu daļas vadītājas A. Ciseres būvprakses sertifikāta kopija

Būvprojekta ELT daļas vadītāja J.Kokoreviča būvprakses sertifikāta kopija

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Darba uzdevums

VAS ”Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi

SIA “Lazdonas KSU” tehniskie noteikumi

AS ‘’Sadales tīkls’’ tehniskie noteikumi

SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

Saskaņojumu saraksts

Inženiertopogrāfiskais plāns

2. Ceļu daļa

1. Paskaidrojuma raksts

Ievads

Esošās situācijas apraksts

Inženierģeoloģiskā izpēte

Projekta galvenie izejas dati un rādītāji

Būvdarbu organizācija

Secinājums

Pielikums A

Darbu vietu aprīkošana ar 518. ceļa zīmi apzīmētās apdzīvotās vietās

Pielikums B

Taišņu un līkņu saraksts

2. Darba daudzumi

3. Specifikācijas

Ievads

1. Vispārīgā daļa

1.1. Standartu piemērošana

1.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

1.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

1.4. Darba drošība

1.5. Būvdarbu žurnāls

1.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

1.7. Darba izpildes ātrums

1.8. Darba programma

2.Sagatavošanas darbi

2.1. Uzmērīšana un nospraušana

2.2. Asfaltbetona seguma nojaukšana un seguma frēzēšana

3. Zemes klātne

3.1. Zemes klātnes izbūve

3.2. Nogāžu nostiprināšana

4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

4.1. Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve

4.2. Šķembu pamata vai grants seguma izbūve

4.3 Nomaļu uzpildīšana

4.4. Bruģakmens segumu izbūve

4.4.1. Darbības sfēra

4.4.2. Īpašās prasības

4.4.3. Būvniecības darbu veikšana

4.4.4. Atbilstības pārbaudes

4.4.5.Uzmērīšana un apmaksa

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

5.1. Gruntēšana

5.2. Asfaltbetona kārtas izbūve

6. Konstrukcijas

6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

6.3. Betona apmales uzstādīšana

7. Aprīkojums

7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

7.2. Ceļa apzīmējumi

8. Pārējie darbi

9. Būvdarbu organizācija

10. Vides aizsardzības pasākumi

4. Rasējumi

3. ELT – Ielu apgaismojuma daļa

# 1. Vispārīga daļa

## SIA „Rem Pro” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija

## Būvprojekta vadītājas un ceļu daļas vadītājas A. Ciseres būvprakses sertifikāta kopija

## Būvprojekta ELT daļas vadītāja J.Kokoreviča būvprakses sertifikāta kopija

## Plānošanas un arhitektūras uzdevums

## Darba uzdevums

## VAS ”Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi

## SIA “Lazdonas KSU” tehniskie noteikumi

## AS ‘’Sadales tīkls’’ tehniskie noteikumi

## SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

## Saskaņojumu saraksts

| Nr. p.k. | Saskaņotās organizācijas | Saskaņojumu datums | Saskaņojuma atrašanās vieta projektā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | VAS “Latvijas Valsts ceļi” | 12.augusts 2009.g. | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 2. | SIA “Lattelecom” | 12.augusts 2009.g. | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 3. | AS “Sadales tīkls” | 12.augusts 2009.g. | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 4. | SIA „Lazdonas KSU” | 30.junijs 2009.g. | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 5. | Madonas novada pašvaldība Pilsētas pārvalde | 27.augusts 2009.g | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 6. | Lazdonas pagasta pārvalde |  | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |
| 7. | Lazdonas pagasta būvvalde |  | Rasējumā ĢP-01 „Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem” |

Sastādīja: 		A.Cisere

## Inženiertopogrāfiskais plāns

# 2. Ceļu daļa

## 1. Paskaidrojuma raksts

### Ievads

Dārza iela, Lazdonas pagasta, Madonas rajonā, ceļu sadaļas rekonstrukcijas tehniskā projekta risinājumi izstrādāti pēc Lazdonas pilsētas pašvaldības pasūtījuma, pamatojoties uz 2009.gada 2.aprīlī noslēgto līgumu Nr. 10/ 09/projekts.

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas standartus un būvnormatīvus:

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus:

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,

LVS 190-2:2007 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”,

LVS 190-3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”,

LVS 190-5 „Ceļa projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”,

LVS 77:2002 “Ceļa zīmes”, hy c

LVS 85:2005 “Ceļa apzīmējumi”.

Projekts izstrādāts uz SIA „Preime” izsniegtās topogrāfiskā plāna pamata, kas apstiprināta 2009.g. jūnijā.

Projekta darba stadijas dokumentāciju izstrādāja SIA ‘Rem Pro” inženieri:

Projekta vadītāja Anastasija Cisere – LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-5783,

Inženiere – Aļona Čerkašina.

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Auto CAD LT 2004.

### Esošās situācijas apraksts

Objekts tika apsekots 2009.gada maijā. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka Dārza iela posmā no Meža ielas līdz Dārza ielai 20 atrodas Lazdonas pagasta dzīvojamas, privātās mājas un veikals.

Dārza ielas rekonstruējamā posmā nav ietves, gājēji spiesti pārvietoties pa šauru brauktuvi un nomalēm. Rekonstruējamā posmā ir viena šaurā brauktuve ar divām braukšanas joslām. Ielu brauktuves platums ir no 2.5m līdz 4.0m, kas neatbilst Latvijas būvnormatīviem. Esošais ielas segums – grants segums.

### Inženierģeoloģiskā izpēte

Inženierģeoloģiskās izpētes rezultāta: Dārza ielā tika veikti 2. urbumi un ģeotehniskās izpētes rezultātā konstatēts, ka ielas virsējā kārtā ir  0.4m uzbērta grunts-pārrakta smilts ar grants un oļiem, sagulējusies , , kā arī 0,4m augsne-vāji humusēta, smilšaina.

Absolūtās augstuma atzīmes apsekotajās joslās svārstās starp +147.40- +148.10 m.

Lauku darbu veikšanas laikā oktobrī līdz 3.0 m dziļumam gruntsūdens netika atklāts.

### Projekta galvenie izejas dati un rādītāji

Projekta galvenie izejas dati un rādītāji noteikti atbisltoši LVS 190-2:2007 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, kā arī izdotajam darba uzdevumam.

Galvenais Dārza ielas (posmā no Meža ielas līdz Dārza ielai 20) rekonstrukcijas projekta mērķis – nodrošināt gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos, izbūvējot gājēju ietvi visa rekonstruējamā posma garumā gar ielu pāra pusi, kā arī nodrošināt satiksmes dalībniekiem ērtu braukšanu, uzlabojot brauktuves segumu.

Projekts paredz rekonstruēt visas nobrauktuves uz privātīpašumiem nomainot esošo segumu uz asfaltbetona segumu. Nobrauktuvju novietne var mainīties būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot to ar Lazdonas pagastu. Nobrauktuves projektētas ar 3m un 5m stūra noapaļojumu rādiusiem. Nobrauktuves tiek atjaunotas līdz zemes gabala robežām. Pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.

##### Galvenie izejas dati un projekta rādītāji

Ceļa nozīme – kvartāla ceļš (iela)

Ceļa funkcija – apdzīvotu vietu iekšējā satiksme

Projektētā posma novietne – Lazdona

Projektētā posma garums: 0.795km

Atļautais braukšanas ātrums –Vatļ < 50 km/h

Brauktuves skaits - 1

Braukšanas joslu skaits – 2

Braukšanas joslas platums – 1.75m

Ietves platums – 1.50m

Nomales platums – 1.50m

Brauktuves segums – asfaltbetons, grants

Nobrauktuvju segums – asfaltbetons, grants

Ietves segums – bruģakmens

Brauktuves šķērskritums visā projektējamā posmā  – 2.5%

##### Ceļa trase, garenprofils un zemes klātne

Projektējamo ielas trasi paredzēts novietot praktiski pa esošās ielas asi. Par trases sākuma punktu tiek pieņemts Pk 0+000 (pie Meža ielas) un trases beigas Pk 0+ 795 virzienā no Meža ielas uz Dārza ielu 20. Braucamās daļas projektējamais platums ir 3.5m. Projektējamā brauktuve projektēta ar 2.5% šķērskritumu no ietves. Plānā ceļa ass veidota no taisnēm un riņķa līknēm, skatīt rasējuma lapā GT-1 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”.

Garenprofilā ielas ass projektētā tā, lai maksimāli piekļautos esošajam reljefam, lai varētu pieslēgties pie esošiem zemes gabaliem un lai nodrošinātu ūdens atvadi.

Projektā paredzēts rekonstruēt pilno ceļa segas konstrukciju.

Nogāzes paredzēts nostiprināt ar 10cm biezu augu zemes kārtu, apsējot to ar zālāja sēklām.

##### Ceļa segas konstrukcijas pielietojums

1. TIPS (brauktuve/nobrauktuves):

- asfaltbetons AC11 – 4cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2005);

- asfaltbetons ACb22 – 6cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2005);°

- šķembu maisījums (fr.0-56) – 21cm;

- vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=50cm;

- esošā segas konstrukcija.

2. TIPS (ietve):

- betona bruģakmens, h - 6cm;

- šķembu izsijas (fr.0-5), h - 5cm;

- šķembu maisījums (fr.0-45), h - 12cm;

- vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficentu > 1m/dnn – 30cm;

- esošā vai uzbērumā grunts.

Betona apmales brauktuvei:

BR100.30.15

- betona ceļu apmales BR100.30.15;

- betona pamats (betons C12/15), h=20cm;

- šķembas (fr.0-32), hmax=20cm.

Betona apmales nobrauktuvēm:

BR100.22.15

- betona ceļu apmales BR100.22.15;

- betona pamats (betons C12/15), h=20cm;

- šķembas (fr.0-32), hmax=20cm.

Betona apmales ietvēm:

BR100.20.08

- betona ceļu apmales BR100.20.08;

- betona pamats (betons C12/15), h=10cm;

- šķembas (fr.0-32), hmax=10cm.

##### Lietus ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai no ielas ir izveidota atklātā tipa lietus ūdens atvades sistēma uz nogāzēm.

##### Aprīkojums

Ceļa zīmes

(Skatīt LVS 77-2002 un ras. lapu CD-01 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”)

Paredzam uzstādīt 2. izmēra ceļa zīmes ar II klasi gaismu atstarojošo virsmu.

Zīmes paredzam uzstādīt uz cinkota metāla balstiem (D=60mm) un betona C12/15 pamata atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes”. Būvdarbu laikā precizējams, vai nav izmantojamas esošās ceļa zīmes.

Esošās ceļa zīmes tiek nomainītas pret jaunām. Esošās ceļa zīmes ar ielu nosaukumiem saglabāt un pēc būvdarbiem uzstādīt iepriekšējās vietās.

Ceļa zīmju lietošanas noteikumi 6.nodaļā.

Brauktuves apzīmējumi

(Skatīt LVS 85-2005 un ras. lapu GT-01 “ Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”)

Tehniskās prasības 5. nodaļā. Ceļa apzīmējumu lietošanas noteikumi 6. nodaļā.

Marķēšanas materiāls - termoplasts.

Marķējums jāuzklāj uz sausas, tīras asfaltbetona segas (aizliegts marķējumu uzklāt uz svaigi ieklāta asfaltbetona, jo virskārta satur eļļas, kuras sasaiste ar marķējuma materiālu ir vāja).

### Būvdarbu organizācija

Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi rekonstrukcijas darbu gaitā.

Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2005.gadā izdotās „Autoceļu specifikācijas 2005”.

Skatīt pielikumā A ieteicamu kustības organizācijas shēmu būvdarbu laikā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

### Secinājums

Projekta risinājumi ļauj uzlabot satiksmes drošību rekonstruējamā posmā visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši nākotnes prasībām un perspektīvajām intensitātēm.

Sastādīja: 		A.Čerkašina

## Pielikums A

## Darbu vietu aprīkošana ar 518. ceļa zīmi apzīmētās apdzīvotās vietās

## Pielikums B

## Taišņu un līkņu saraksts

| Nr.p.k. | PK | X | Y | gr(min'sek" | Pagrieziens | Līknes parametri | Attālums starp virsotnēm, m | Taisne, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rādiuss, m | Līknes tangente, m | Sākuma PK | Beigas PK |  |  |
| TS | 0+000.00 | 300997.78 | 636875.08 | - | - | - | - | - | - | 515.25 | 515.25 |
| V1 | 0+515.25 | 300496.24 | 636993.16 | 0(44' | pa labi | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.72 | 74.72 |
| V2 | 0+589.98 | 300423.29 | 637009.36 | 1(10' | pa kreisi | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.11 | 42.25 |
| V3 | 0+662.07 | 300353.23 | 637026.42 | 4(16' | pa kreisi | 800 | 29.85 | +632.23 | +691.91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.95 | 31.50 |
| V4 | 0+736.01 | 300282.88 | 637049.22 | 1(48' | pa labi | 800 | 12.60 | +723.40 | +748.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.99 | 46.39 |
| TB | 0+795.00 | 300226.21 | 637065.63 | - | - | - | - | - | - |  |  |

Sastādīja: 		A.Čerkašina

Pārbaudīja: 		A.Cisere

## 2. Darba daudzumi

## 3. Specifikācijas

## Ievads

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Autoceļu specifikācijām 2005.

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām.

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams.

Nodaļām, kurām piemērojamas Autoceļu specifikācijas 2005, dota atsauce uz minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Lietotie saīsinājumi:

LVS – Latvijas valsts standarti

LBN – Latvijas Būvnormatīvi

AS 2005 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2005.gadā izdotās “Autoceļu specifikācijas 2005” un to papildinājumi

## 1. Vispārīgā daļa

### 1.1. Standartu piemērošana

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

### 1.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

### 1.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

Pasākuma kompleksa izmaksās jāietver pagaidu darbi, kas nepieciešami pagaidu ceļa aprīkojuma, ceļa zīmju un norobežojošo elementu uzstādīšanai.

Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 un LR Satiksmes ministrijas 1997.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 40. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

### 1.4. Darba drošība

Skatīt AS 2005 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

### 1.5. Būvdarbu žurnāls

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

### 1.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

### 1.7. Darba izpildes ātrums

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

### 1.8. Darba programma

Skatīt AS 2005 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

## 2.Sagatavošanas darbi

### 2.1. Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot AS 2005 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

- nospraušanu veikt atbilstoši sarakstam „Taišņu un līkņu saraksts”;

- nospraušanu veikt saskaņā ar rasējumu CD-01 “Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

- būvējamo komunikāciju trases obligāti piesaistāmas ceļa trases elementiem un to izvietojums jāsaskaņo ar Būvinženieri un komunikācijas ekspluatējošām organizācijām;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

### 2.2. Asfaltbetona seguma nojaukšana un seguma frēzēšana

Ievērot AS 2005 3.nodaļas 3.7.sadaļu “Asfaltbetona seguma frēzēšana”, papildinot ar:

Frēzēšana izmantojama:

- savienojumos ar esošo asfaltbetona segumu;

Seguma nojaukšana izmantojama:

- asfaltbetons nojaucams pilnā biezumā līdz būvdarbu robežām. Asfaltbetons transportējams uz atbērtni.

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai.

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

## 3. Zemes klātne

### 3.1. Zemes klātnes izbūve

Ievērot AS 2005 4.nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes izbūve”, papildinot ar:

- vidējais augu zemes noņemšanas slāņa aprēķinātais biezums 30 cm;

- būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju un saskaņojot noņemšanas darbus ar Būvinženieri;

- neizmantoto augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

### 3.2. Nogāžu nostiprināšana

Ievērot AS 2005 4.nodaļas 4.2. sadaļu „Nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar:

- nogāzes nostiprināmas ar 10cm biezu augsnes slāni, kas apsēts ar zāles sēklām;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

## 4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

### 4.1. Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve”, papildinot ar:

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD-02 „Vertikālais plānojums. Segumu plāns. Garenprofils” un CD-03 „Griezumi” uzrādītos parametrus;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

### 4.2. Šķembu pamata vai grants seguma izbūve

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Šķembu pamata vai grants seguma izbūve”, papildinot ar:

- šķembu pamata izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana);

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumu lapās CD-02 „Vertikālais plānojums. Segumu plāns. Garenprofils” un CD-03 „Griezumi” uzrādītos parametrus;

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

### 4.3 Nomaļu uzpildīšana

Ievērot AS 2005 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar:

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka pateriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzetie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

### 4.4. Bruģakmens segumu izbūve

### 4.4.1. Darbības sfēra

Darbs aptver bruģakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas pamatnes, šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar smilti, bruģakmeņu ievibrēšanu.

### 4.4.2. Īpašās prasības

Betona bruģakmenim jābūt izgatavotiem rūpnīcā no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvums 2200kg/m3, ūdensuzsūce <5%, nodilumizturība <0,5g/cm2, atkāpes izmēros ne lielākas ±3mm.

### 4.4.3. Būvniecības darbu veikšana

Bruģakmens segumu ieklāt pēc asfaltbetona seguma ieklāšanas, lai novērstu bruģa bojājumus būvdarbu laikā.

Pamatiem jābūt pareizi sagatavotiem un noblīvētiem. Virs pamatiem 5cm biezumā ieklājamas izsijas.

Atstarpes starp bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm, tās jāaizpilda ar smiltīm. Pieļaujamā līmeņu starpība starp blakus bruģakmeņiem nedrīkst pārsniegt 5mm un ne vairāk kā 5mm no projekta atzīmēm.

### 4.4.4. Atbilstības pārbaudes

Atstarpes starp bruģakmeņiem jāpārbauda, vai tās atbilst maksimāli pieļaujamām – 5mm. Pabeigto segumu augstuma atzīmju atbilstība maksimālajām pielaidēm jāpārbauda 5m intervālos vai vietās, kur vizuāli saskatāma neatbilstība, saskaņot ar Būvinženieri.

### 4.4.5.Uzmērīšana un apmaksa

Mērvienībai jābūt kvadrātmetram.

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir platība, kas rēķināta ar ieklātā bruģa seguma laukumu kā norādīts rasējumos.

Vienu kvadrātmetru vai mazāki bruģa segumu izrāvumi nav jāņem vērā, rēķinot segumu laukumu.

Darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai.

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri.

Darbu daudzumus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

## 5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

### 5.1. Gruntēšana

Ievērot AS 2005 6.nodaļas 6.1.sadaļu – “Gruntēšana”. Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

### 5.2. Asfaltbetona kārtas izbūve

Ievērot AS 2005 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu - mastikas asfalta un porasfalta kārtas izbūve” papildinot ar:

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt Darbu daudzumu kopsavilkuma.

## 6. Konstrukcijas

### 6.1. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot AS 2005 7.nodaļas 7.2.sadaļu “ Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar:

- paredzēts nojaukt esošus segumus būvdarbu robežās;

- nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa iekārtu un instrumentu izmaksas, demontētā materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

### 6.3. Betona apmales uzstādīšana

Ievērot AS 2005 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar:

- betona apmales akmeņiem BR100.22.15 (BR100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5 g/cm², atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm;

- apmales akmeņus BR100.22.15 (BR100.30.15) uzstādīt uz šķembu pamata 20cm biezumā un betona (marka C12/15) 10cm biezumā;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

## 7. Aprīkojums

### 7.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

Ievērot AS 2005 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar :

- uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”;

- demontēt esošās II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz esošiem cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C12/15 pamatā , kas neatbilst LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes” kvalitātes prasībām;

- ceļa zīmju uzstādīšanas augstums nedrīkst pārsniegt 3,0m;

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-01 „Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

- darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

### 7.2. Ceļa apzīmējumi

Skatīt AS 2005 8.nodaļas 8.4.sadaļu – “Ceļa apzīmējumi” prasības.

Ievērot, ka brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”:

- brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā CD-01 „Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns. Horizontālais plānojums”;

- darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai;

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

## 8. Pārējie darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto un jāapzaļumo.

Ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas. Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērti.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

## 9. Būvdarbu organizācija

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi būvdarbu gaitā. Būvdarbu organizācijas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri.

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos un izmaksās.

Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2005.gadā izdotās „Autoceļu specifikācijas 2005”.

## 10. Vides aizsardzības pasākumi

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā.

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu - izdalīšanos.

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju.

Sastādīja: 		A.Čerkašina

Pārbaudīja: 		A.Cisere

## 4. Rasējumi

# 3. ELT – Ielu apgaismojuma daļa

# Text boxes

Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītāja: 				Anastasija Cisere

Sert.Nr. 20-5783

2009. gada jūlijs